РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на производство топографо-геодезических работ  по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории

___________муниципального образования Горбунковское сельское поселение

Наименование работ:

    - выполнение работ по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории __________ муниципального образования Горбунковское сельское поселение для муниципальных нужд.

    - Код (коды) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП): 4560292 «Инженерные и топографические изыскания».

  - Цели и правовое основание для выполнения работ

    - Целью является выполнение комплекса полевых и камеральных работ по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

    - Основанием для выполнения работ является постановление местной администрации МО Горбунковское сельское поселение от «__» _________ 20__ года № ___ «О подготовке документации по планировке территории»

  - Источник финансирования муниципального заказа

    - Источник финансирования заказа: Внебюджетные источники…..

  - Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

    - Местом выполнения работ является территория муниципального образования Горбунковское сельское поселение - __________________.

    - Полевые работы выполняются в условиях сельской застройки.

    - Сроки выполнения работ

Начало – дата подписания контракта Сторонами.

Окончание – не позднее 60 календарных дней.

# Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом запроса котировок

  - Требования к количественным характеристикам и объему работ

    - Виды и объемы работ:

Виды работ

Создание планово-высотного съемочного обоснования и проведение топографической съемки масштаб 1:500 - 1: 2000 со съемкой подземных инженерных коммуникаций при помощи приборов поиска на застроенной и незастроенной территории населенного пункта на площади _____ га

Создание цифрового топографического плана (ЦТП) участка в масштабе 1:500 - 1:2000 в согласованных границах с последующей распечаткой на бумагу в условных знаках

Составление план-схем (топографическая съемка) масштаба 1: 500- 1:2000 в согласованных границах ___________

Составление план-схем (топографическая съемка) масштаба 1:500 - 1:2000 в согласованных границах прилегающей территории ____________

Создание сводной план-схемы (топографическая съемка) масштаба 1:500 - 1:2000 на территорию ______и прилегающую к нему территорию ___________

Конвертация ЦТП масштаба 1:500 - 1: 2000 из формата AutoCAD в формат ГИС MapInfo v. 7.*

Подготовка Технического отчета о производстве работ по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории __________ муниципального образования Горбунковское сельское поселение

  - Требования к качеству и безопасности работ

    - Подрядчик обязан выполнить работы по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории _________  муниципального образования Горбунковское сельское поселение в полном объеме и с надлежащим качеством. При выполнении работ Подрядчик должен неукоснительно соблюдать требования технического задания и следующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении  материалов и оборудования, используемого при выполнении работ:

1. Федеральный Закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» с изменениями, внесенными  Федеральным Законом от 3 июня 2005 года  № 57-ФЗ. Российская газета,  № 120, 07.06.2005;

2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., "Недра" Главное управление по геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1982;

3. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500-1:5 000, ФГУП «Картгеоцентр», М., 2005 г. утв. ГУГК при СМ СССР 25.11.1986 года.

4.  Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СНиП 11-02-96, Госстрой России, М., 1996 г.

5. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, Госстрой России, М., 1997 г.

6. ГОСТ Р 51607-2000 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования. Постановление Госстандарта России от 17.05.2000 № 137-ст, ГОСТ Р от 17.05.2000 № 51607-2000;

7. ГОСТ Р 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования. Постановление Госстандарта России от 17.05.2000 № 137-ст, ГОСТ Р от 17.05.2000 № 51605-2000;

8. ГОСТ Р 51606-2000 Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования. Постановление Госстандарта России от 17.05.2000 № 137-ст, ГОСТ Р от 17.05.2000 № 51605-2000.

    - Требования безопасности к выполняемым работам и их результатам должны быть обеспечены в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительств, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Российская газета, Федеральный выпуск № 5167 от 26 апреля 2010 г.).

    - Подрядчик обязан выполнить работы по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории _____  муниципального образования Горбунковское сельское поселение на основании лицензии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Федеральный Закон Российской Федерации от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, Российская газета от 06.05.2011 г.) на осуществление видов  работ,  относящихся к геодезической и картографической деятельности, в том числе:

- создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и первого класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

- создание  и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных и научно-исследовательских задач.

    - Подрядчик не должен разглашать третьим лицам сведения и информацию, полученные в ходе выполнения работ.

    - В процессе работ Подрядчик использует исходные данные ограниченного пользования.

  - Требования к техническим характеристикам работ

    - Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования следующих нормативных правовых актов в отношении работ, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ:  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ, утвержденная приказом Федеральной службы геодезии и картографии от 29.06.1999 № 86-пр. (Официальное издание, М.: ЦНИИАиК, 1999 г.).

    - Общие технические характеристики выполняемых работ:

      - Цифровая информация представляется в программах MapInfo v. 7.* и AutoCAD в действующих классификаторах, с соблюдением правил цифрового описания для ГИС MapInfo v. 7.* и программы AutoCAD, с учетом действующих ГОСТов на ЦТП.

      - Обязательно должны быть закоординированы следующие объекты:

На застроенной территории

- углы зданий и сооружений:

- углы кварталов;

- внутриквартальные въезды;

- опоры ЛЭП, в т.ч. откосы опор ЛЭП.

На малозастроенной территории

- опоры ЛЭП;

- дороги и сооружения при них;

- канавы и сооружения при них;

- любые объекты, которые могут быть ориентирами;

      - Высоты зданий и сооружений определяются по карнизу.

      - ЦТП масштаба 1:500 - 1:2 000 и их графические копии должны быть созданы  как материал ограниченного пользования (ДСП).

      - ЦТП должны быть изготовлены в местной системе координат города Ленинграда 1964 г. и в Балтийской системе высот 1977 года, с высотой сечения рельефа – 1 м.

      - ЦТП масштаба 1:500 - 1:2 000 и их графические копии должны быть созданы  как материал открытого пользования (открытого использования).

      - ЦТП должны быть изготовлены в местной системе координат города Ленинграда 1963 г. и в Балтийской системе высот 1977 года, с высотой сечения рельефа – 1 м.

      - Семантическая информация на ЦТП заполняется в объеме, представленном на топографическом плане. В ГИС MapInfo v. 7.* (*.tab, *.map, *.id, *.dat) не допустимы незаполненные информационные поля.

      - Подземные инженерные коммуникации векторизуются сплошной линией в соответствии с исходными материалами.

      - Подземные и наземные участки инженерных сетей представляются в одном файле.

  - Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(приемка работ)

    - Текущий контроль работ проводится специалистами заказчика постоянно без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика. Порядок контроля регламентируется Инструкцией о порядке контроля и приёмки геодезических, топографических и картографических работ, утвержденной приказом Федеральной службы геодезии и картографии от 29.06.1999 № 86-пр. (Официальное издание, М.: ЦНИИАиК, 1999 г.).

    - По окончании работ Подрядчик в течение 2 дней предъявляет заказчику счет, акт сдачи-приемки работ, счет-фактуру и результаты выполненных работ по накладной.

    - По окончании работ Заказчик в срок 5 рабочих дней производит проверку объемов выполненных работ, их качества и количества путем проверки на соответствие технических характеристик выполненных работ техническим характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании, а также количественных характеристик, указанных в настоящем Техническом задании. При соблюдении соответствия указанным требованиям оформляется акт сдачи-приемки работ. Некачественные материалы должны быть переделаны Подрядчиком без дополнительной оплаты, в сроки согласованные сторонами. При значительных нарушениях технического задания и нормативно-технических документов Заказчик вправе отказаться от приемки работ.

    - Готовая продукция, передаваемая заказчику по накладной:

| Наименование работ | Материалы | Форма представления | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Топографическая съемка масштаба 1:500 - 1:2000 застроенной территории со съемкой подземных инженерных коммуникаций и созданием ЦТП на площади ____ га, а также составление ЦТП по имеющимся данным на незастроенной территории ________ (ДСП) | Цветные графические копии ЦТП масштаба 1:500 - 1:2000 (ДСП) с зарамочным оформлением (вывод из AutoCADа) | Полный номенклатурный лист (бумажная основа) | 3 экз. |
|  | Черно-белые графические копии ЦТП масштаба 1:500 - 1:2000 (ДСП) с зарамочным оформлением | Полный номенклатурный лист (бумажная основа) | 3 экз. |
|  | Черно-белые ЦТП масштаба 1:500 - 1:2 000 с зарамочным и без зарамочного оформления (ДСП) Формат .tiff | Цифровая (растр) | на CD-дисках – 1 экз. |
|  | Цветные ЦТП масштаба 1:500 - 1:2000 с зарамочным оформлением (ДСП) Формат AutoCAD ГИС MapInfo v. 7.* (*.tab, *.map, *.id, *.dat) | Цифровая (вектор) | на CD-дисках – 3 экз. 7 НЛ на CD-дисках – 1 экз. |
| Топографическая съемка масштаба 1:500 - 1:2000 застроенной территории со съемкой подземных инженерных коммуникаций и созданием ЦТП на площади ____ га, а также составление ЦТП по имеющимся данным на незастроенной территории ________ (для открытого использования) | Цветные графические копии ЦТП масштаба 1:500 - 1:2000 (для открытого использования) с зарамочным оформлением (вывод из AutoCADа) | Полный номенклатурный лист (бумажная основа) | 3 экз. |
|  | Черно-белые графические копии ЦТП масштаба 1:500 - 1:2000 (для открытого использования) с зарамочным оформлением | Полный номенклатурный лист (бумажная основа) | 3 экз. |
|  | Черно-белые ЦТП масштаба 1:500 - 1:2 000 с зарамочным и без зарамочного оформления (для открытого использования) Формат .tiff | Цифровая (растр) | на CD-дисках – 1 экз. |
|  | Цветные ЦТП масштаба 1:500 - 1:2000 с зарамочным оформлением (для открытого использования) Формат AutoCAD ГИС MapInfo v. 7.* (*.tab, *.map, *.id, *.dat) | Цифровая (вектор) | на CD-дисках – 3 экз. 7 НЛ на CD-дисках – 1 экз. |
| Составление Технического отчета | Технический отчет о производстве работ по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории ________ муниципального образования Горбунковское сельское поселение | в электронном виде на бумажном носителе | На CD- дисках 3 экз. 3 экз. |

# Раздел 3. Требования сроку и (или) объёму предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик должен гарантировать качество работ по составлению план-схемы (топографического плана) масштаба 1:500 - 1:2000 для разработки градостроительной документации и документации по планировке территории _______  муниципального образования Горбунковское сельское поселение в течение 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.